ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КООРДИНАТ

Минут за 15 до старта участникам будет выдана топографическая карта. Место старта на карте будет обозначено треугольником красного цвета. В легенде будут указаны прямоугольные координаты местоположения контрольных пунктов (КП). Участник должен нанести их на карту. На некоторых КП участнику нужно будет выполнить дополнительные задания, о чем будет указано в легенде. Порядок взятия КП также будет указан в легенде гонки.

Пример нанесения точек:

Точка Г имеет следующие координаты:

Х= 6 066 220м

Y= 4 309 850м

Сначала по числу целых километров 6066 и 4309 определяют, в пределах какого квадрата лежит искомая точка. Затем от южной линии квадрата откладывают линейкой (или циркулем) на его боковых сторонах  расстояние 220м в масштабе карты. Точки соединяют тонкой линией. Затем от западной стороны квадрата на проведенной линии откладывают расстояние 850м. Место пересечения линий и есть прямоугольная координата искомой точки.