Этап «Самонаведение»

1.1.	Задача

Необходимо навесить горизонтальные перила на высоте около 4м над землей между двумя опорами так, чтобы с них можно было снять карточку, закрепленную на высоте 4 м между этими деревьями.

1.2.	Необходимое снаряжение.

Снаряжение участников:

Страховочная система – не менее 1 на команду;

Карабины с муфтами (либо карабины-автоматы) – 2 шт. каждому.

Выдаваемое снаряжение:

Основная веревка (ø 10-12мм) 12м;

Петли для подъема 4м  - 2 шт.;

1.3.	Порядок действий:

- Любой из участников одевает страховочную систему (усы самостраховки можно отстегнуть, они будут только мешать).

- Первый участник завязывает петли (приложение 1) вокруг дерева, соединяет карабином верхнюю петлю со страховочной системой. Прищелкивается карабином к вертикальной страховочной веревке (подготавливается судьями). Закрепляет карабином на развесочную петлю страховочной системы основную веревку.

- Второй участник готовится страховать первого участника (станция страховки и страховочное устройство закрепляется судьями).

- Первый лезет по дереву (приложение 2) на необходимую высоту и закрепляет там один конец основной веревки (приложение 3). После этого дает команду «закрепи» второму участнику. По этой команде второй участник должен надежно зафиксировать страховочную веревку в устройстве.

- Первый повисает на страховочной веревке, отщелкивает верхнюю петлю, снимает ее с дерева, снимает нижнюю петлю, и дает команду «опускай». По этой команде второй участник начинает плавно вытравливать веревку через страховочное устройство, спуская первого на землю.

- После окончания спуска оба участника отсоединяют от себя страховочную веревку, первый берет свободный конец основной веревки и они переходят ко второму дереву.

- Первый участник снова закрепляет петли на дереве, прищелкивает верхнюю петлю к страховочной системе, прищелкивает страховочную веревку, закрепляет свободный конец основной веревки на развесочную петлю страховочной системы.

- Второй участник готовится страховать первого участника (станция страховки и страховочное устройство закрепляется судьями).

- Первый лезет на дерево и на необходимой высоте закрепляет второй конец основной веревки. Веревку следует натягивать как можно сильнее.

- После этого первый участник прищелкивает к себе горизонтальную страховку (длинный ус, свисающий с верхней горизонтальной судейской веревки), отщелкивается от верхней петли и прищелкивается грудным карабином к своей основной только что навешенной горизонтальной веревке (страховочную вертикальную веревку можно не отщелкивать). После этого добирается до середины этой веревки и срывает контрольную карточку. Затем возвращается назад.

- Страхующий должен надежно зафиксировать страховочную веревку в устройстве.. Первый повисает на страховочной веревке, отщелкивает верхнюю петлю, снимает ее с дерева, снимает нижнюю петлю, и дает команду «опускай». По этой команде второй участник начинает плавно вытравливать веревку через страховочное устройство, спуская первого на землю.

- После приземления оба отщелкиваются от страховочной веревки и сдают подъемные  петли судье.

- Участники сдают карточку судье и получают отметки на ленту.

1.4.	Приложения

Приложение 1.

Петли для лазанья представляют собой веревку длинной 4 метра с связанными встречной восьмеркой концами. Для закрепления на дереве необходимо обхватить этой петлей дерево с обратной стороны, с лицевой стороны останется два «уха». одно ухо следует продеть в другое и полностью вытянуть (полусхват). верхняя петля прищелкивается этим ухом к обвязке, а нижняя петля используется как опора под ногу (нога вставляется в ухо:).

Приложение 2.

Для продвижения по дереву необходимо выпрямить опорную ногу, придерживаясь рукой за дерево для сохранения вертикального положения передвинуть расслабленную верхнюю петлю как можно выше и нагрузить ее. после этого достать  ногу из нижней петли и подтянуть ее выше по дереву. Повторять до достижения желаемого эффекта.

Приложение 3.

Для крепления веревки на дереве необходимо на ее конце завязать узел «восьмерка», вщелкнуть в него карабин, сделать вокруг дерева 2-3 витка этой веревкой и защелкнуть карабином свободный конец веревки (карабинная удавка). После этого выбрать слабину в витках.